## Slide 1: 필기체 숫자 인식
과제 보고서
2019-11-04

## Slide 2: 목차
1
전처리 과정
3
특징 검출
진행 과정
2
세선화
딥러닝 결과
4
정규화

## Slide 3
1ST 전처리 과정
1. 일련의 흐름
1ST 전처리 과정
원본
색칠
세선화
특징 추출
특징 연결
정규화
픽셀화

## Slide 4
2ND 세선화
1. 세선화를 위한 색칠
2ND 세선화를 위한 전처리
 | * | 
하얀색 픽셀의
( * )기준 주변 픽셀이
8개 이상 검정색일 경우
*의 색을 칠함
 | * | 
하얀색 픽셀의
( * )기준 2x2 픽셀이 흰색일 경우
2x2 전체 색 칠함
색을 칠해야하는 이유 : 세선화 작업에서 구멍이 뚫린 픽셀에서부터 지워나가기 시작하여
세선화 작업 후 큰 구멍이 생겨버림

## Slide 5
2ND 세선화
2. 세선화 작업
2ND 세선화 작업
아래, 오른쪽을 밀어 낸다는 느낌으로 픽셀을 검사하고 만일 선이 1픽셀이 아닌경우 색 제거
위, 왼쪽을 밀어낸다는 느낌으로 픽셀을 검사하고 만일 선이 1픽셀이 아닌경우 색 제거
이 작업을 계속 반복하여 색을 제거할 픽셀이 없을 경우 동작을 멈춤
 |  | ↓ | ↓ | ↓
 | ↓ |  |  | 
↓ |  |  |  | 
 | → |  |  | 
→ |  |  |  | 
→ |  |  |  | 
 |  |  | ↑ | ↑
 |  |  | ← | 
 |  |  | ← | 

## Slide 6
3ND 특징 추출
1. 특징점 후보 선출
3ND 특징 추출
( * ) 의 픽셀 기준으로 대각선, 직선이 되는 경우의 픽셀들을 제외시킨 나머지 픽셀들을 선출함
그 선출된 픽셀들의 간격은 4로 정하여 반경 4의 특징점들이 너무 조밀하게 붙지 않도록 검사함
(이미지 크기에 따라 비율 조정하도록 수정 , default 간격 4 )
 | * | 
 | * | 
 | * | 
 | * | 

## Slide 7
3ND 특징 추출
2. 특징점 첫번째 확정
3ND 특징 추출
( * ) 의 픽셀 기준으로 시작하여 실선 좌표를 가진 리스트를 검사하여 처음 검사했던
특징 점이 나올 때 까지 진행하여 스택에 쌓음. (재귀함수 활용)
스택 높이가 2가 된다면 현재 특징좌표를 기준으로 양쪽 특징점 간의 각도를 계산함 (atan 활용)
두번째는 각도를 처음보다 유하게 주어 적당한 특징점을 찾도록 하였음
 |  |  |  |  |  | * | 

## Slide 8
3ND 특징 추출
3. 특징점 두번째 확정
3ND 특징 추출
( * ) 의 픽셀 기준으로 시작하여 실선 좌표를 가진 리스트를 검사하여 두번째 검사했던
특징점 후보가 나올 때 까지 진행하여 스택에 쌓음.
스택 높이가 2가 된다면 현재 특징좌표를 기준으로 양쪽 특징점 간의 각도를 계산함
처음은 각도를 엄격하게 주어 확실한 특징점을 찾도록 하였음
특징 점이 부족하다고 판단 될 경우 일정 범위 각도 내에서 각도를 더 유하게 주어 특징을 추출
 |  | * |  |  | 

## Slide 9
4ND 정규화
1. 연결 시키기
4ND 정규화
특징 점 간의 연결 됨을 알기 위해 기존의 세선화 된 좌표를 사용하여 각 특징점에서 출발하여 첫번째로 발견된 연결 특징 점 간의 두 좌표를 리스트에 쌓고 다른 방향도 마찬가지로 첫번째로 발견된 연결 특징 점 간의 두 좌표들을 리스트에 쌓아 반복한다.
중복을 허용하지 않도록 예외처리를 한다.
그후 matplotlib를 사용하여 두 좌표들이 포함된 리스트를 이용하여 연결시킨다.

## Slide 10
4ND 정규화
2. 50x50 이미지화
4ND 정규화
연결점 좌표들을 50x50 크기의 이미지에 맞추기 위해 좌표 값들을 가로와 세로 길이로 나눈 후 49을 곱하여 int형으로 변환시키기 위해 반올림 해준다.
그 후 연결시켜준다.

## Slide 11
4ND 정규화
2. 픽셀화
4ND 정규화
각 좌표 사이의 직선의 방정식을 구햐여 좌표 사이의 x,y값을 넣어 직선을 그린다.

## Slide 12
5RD 결론
1. 결과
5RD 결론
정확도 ~번째시도 | 원본 색칠 이미지 (거의원본) | 세선화된 이미지 (노이즈제거) | 특징 연결 이미지
1번째 시도 | 96.33 | 96.17 | 92.94%
2번째 시도 | 97.95 | 96.45 | 94.45%
3번째 시도 | 97.6 | 96.66 | 95.99%
4번째 시도 | 98.5 |  | 10.0%
5번째 시도 | 97.9 |  | 
최대 정확도 | 98.5 | 96.66 | 95.99%

## Slide 13
5RD 결론
2. 소견
5RD 결론
대부분의 시도에서 원본에서 정확도가 높은걸 판단 할 수 있었음.
개인적인 소견
오히려 전처리 과정에서 딥러닝에서 추출할 수 있는 특징들을 없앤다고 판단
딥러닝에 악영향이 되는 전처리가 있을 수 있다는 판단을 함
좋은 전처리는 무엇이 있는지 연구해볼만 하다고 생각함
딥러닝은 픽셀단위 3x3 필터가 이미지를 훑고 만들어진 이미지를 또 다시 그에 맞는
필터를 훑어 특징을 만들어가는 기술이라고 생각하기에 오히려 픽셀의 수나 모양 혹은
색깔에 대해 매우 예민하다고 판단함.
훈련시간이 1시간 30분~2시간 작업이다 보니 많은 결과를 보기에는 노트북의 사양에 한계점이 있었음.

## Slide 14
Thank you
@김성훈